Leistungs-Kondensator mit

Sicherungs-Lasttrenner (NH 00)

Typ: LKSLT

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

- Schaltgerätekombination nach DIN EN 61439-1 und -2

(VDE 0660-600-2), IEC 61439-2 sowie

DIN EN 61921 (VDE 0560 Teil 700), IEC 61921

- im prismatischen Stahlblech-Gehäuse

- für Bodenaufstellung und Wandmontage

- 3-poliger Sicherungslasttrenner NH-00

- aufgebaut mit Leistungs-Kondensatoren der Typenreihe

"LKT" in Trockentechnik nach EN 60831-1 und –2

sowie IEC 831-1 und -2, im zylindrischen Alu-Gehäuse

mit dreifacher Betriebssicherheit durch:

- selbstheilendes Dielektrikum

- segmentierter Kondensatorfilm

- Überdruck-Abschaltsicherung

- eingebaute Entladewiderstände

- Option: Sicherungsüberwachung

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

- Nennspannung (V):...............................

- Nennfrequenz (Hz):..............................

- Nennleistung (kvar):............................

- Kondensator-Betriebsspannung min. 440 V/50 Hz,

Leistung bei 400 V/50 Hz:.......................

- Kondensator-Strombelastbarkeit: min. 2,0 x I Nenn bei

Nennspannung und 50 Hz dauernd und 300 x I Nenn bei

kurzzeitigen Stromspitzen

- Nennverlustleistung (W/kvar)

* am Kondensator-Wickel: 0,2

* an Kondensator-Anschlussklemme: 0,5

- Schutzart: IP 20

- Temperaturklasse: -10 °C bis +45 °C

- Maße (B x H x T in mm):.........................

-------------------------------------------------------

Typ:  LKSLT

Bezugsquelle: FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen