Elektronischer vier Quadranten Energiezähler

M3PRO 80 MID

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

3-phasiger elektronischer Energiezähler MID geeicht,

in 4-Leitertechnik zum Erfassen von elektrischer

Wirk- und Blindarbeit bei Bezug und Rückspeisung

in Niederspannungsnetzen. Mit LC-Display und Ausgang

für Wirk- und Blindimpuls, Stromeingänge: direkt

bis 80 A, mit Fehlanschlusserkennung.

Mit seitlicher Infrarotschnittstelle zur Anbindung

von Kommunikationsmodulen, siehe Zubehör.

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

- Anzeige:..................... beleuchtetes Display

- Anzeige der Leistungsmessung: als Wert

- Erkennung von Fehlanschluss

- Genauigkeitsklasse:.......... B

- Zulassung:................... geeicht (MID)

- Anschlussart:................ 2 bis 4 Leiter

- Tarife:...................... 2

Strommessung:
- Direkt bis:.................. 80A

- Leistungsaufnahme:........... 0,7 VA

Spannungsmessung:

- Spannungspfad:............... 3x 230/400 V ±20 %

- Leistungsaufnahme:........... 0,5 W

- Frequenz:.................... 50 Hz

Impulsausgänge:

- Anzahl/Verwendung:........... 1/bezogene Wirkenergie

1/bezogene Blindenergie

- Wertigkeit:.................. 1, 2, 5, 10, 20, 50,

100 und 200 Imp/kwh

- Impulsdauer:................. 30 bis 100 ms

- Belastung 5...230 V AC:...... 90 mA

5...300 V DC:...... 90 mA

- LED:......................... 1.000 Imp/kWh

Konstruktionsdaten:

- Modulgehäuse:................ 4 TE, nach DIN 43880

- Befestigung auf Normschiene 35 mm, nach EN 60715

- Bauhöhe:................... 70 mm

- Schutzart Gehäuse:........... IP51

- Schutzart Klemmenbereich:.... IP20

- Leiterquerschnitt

- Stromeingänge:............. 35 qmm

- Spannungseingänge/S0):..... 1,5 qmm

- Gewicht:..................... 0,4 kg

- Umgebungstemperatur:......... -25 bis +55 °C

Zubehör (optional):

- Modbus-RTU Kommunikationsmodul für Energie,

Leistungen, Strom, Spannung, Frequenz und Powerfactor

Bezeichnung: EM-CM MODBUS, Art.-Nr.: 29-20104

- M-Bus Kommunikationsmodul für Energie, Leistungen,

Strom, Spannung, Frequenz und Powerfactor

Bezeichnung: EM-CM MBUS, Art.-Nr.: 29-20105

- KNX/EIB Komm.-Modul für Energie und Leistungen

Bezeichnung: EM-CM KNX, Art.-Nr.: 29-20106

-------------------------------------------------------

Typ: ......................... M3PRO 80 MID

Artikel-Nr.: ................. 29-20170

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen